## Slide 1: 計算機組織
3-1 中央處理器
3-2 主記憶體
3-3 執行程式
3-4 匯流排及介面
3-5 輸出入周邊設備
3-6 儲存裝置

## Slide 2: 摩爾定律(Moore's Law)
「每隔兩年，數位處理器的功能就會倍增，但價格維持不變，或是以減半的價格獲得同樣的功能。」
摩爾定律這些年來大致守恆，這種以指數成長的浪潮，也解釋了為什麼數位革命的步調會愈來愈快了。

## Slide 3
電腦基礎元件由真空管、電晶體、積體電路到超大型積體電路

## Slide 4: 全球三大電腦展
德國漢諾威電腦展
臺北國際電腦展
美國拉斯維加斯國際消費電子展

## Slide 5: 桌上型電腦的造型 日新月異
有些電腦公司整合軟體和硬體的使用介面，串聯VoIP和Wi-Fi等傳輸方式，呈現全新運算裝置，在鍵盤上設計出可放手機或平板電腦的基座，再加上三方通話裝置及獨特的六吋螢幕保護程式，完整提供消費者最簡易便利的操作方式。

## Slide 6
第三波革命(資訊革命；第一波是農業革命，第二波是工業革命)已展開全面性的應用，作為現代人，資訊素養已愈來愈重要。
邁向數位世界「資訊就是力量」的新時代，善用資訊工具是擷取新知的不二法門。
筆記型電腦及平板電腦的發展一日千里(資料來源：HP)

## Slide 7: 3C
發展3C技術，將可提升全民的生活品質，厚植產業發展潛力。
Computer
(電腦)
Communication
(通訊)
Consumer electronics
(消費性電子產品)

## Slide 8: 3-1 中央處理器
中央處理器(Central Processing Unit；CPU)是計算機的大腦，是一個電路極為複雜的晶片，用來執行儲存在記憶體的程式指令，控制數位資料的處理及運算。
CPU主要有兩部分：
  控制單元(Control Unit；CU)
  算術邏輯單元(Arithmetic Logic Unit；ALU)

## Slide 9: 暫存器
中央處理器有一個極小的儲存裝置，稱為暫存器(register)，可以暫時存放指令或資料。
暫存器的存取速度比主記憶體快，可大大增高CPU的效能。
  指令暫存器(Instruction Register)：儲存所執行指令。
  程式指標暫存器(Program Counter)：記錄目前程式正在執行的指令位址之。

## Slide 10
中央處理器和記憶體的連結架構圖

## Slide 11
宏碁電腦因自創品牌「Acer」而享譽國際，大家眾口鑠金地將「碁」字讀成ㄐ一，其實「碁」的讀音應為ㄑ一ˊ，同「棊」字，是「棋」的本字。如果你堅持要將宏碁電腦讀成「紅旗」電腦，恐怕連賣電腦的通路商也會有聽沒有懂呢。
後來宏碁設立了子公司明碁，它的自創品牌「BenQ」已在手機市場佔有一席之地，然而，前幾年明碁就悄悄地將公司名稱改為明「基」，避開了讀錯音的尷尬。
因為宏碁是國內電腦龍頭老大之一，因此在 大部分電腦的中文輸入法裡，早已將「碁」 字同時列在ㄐ一與ㄑ一ˊ的選項中了。
紅旗電腦

## Slide 12: 控制單元
負責控制電腦執行程式的流程。
負責指揮各個系統單元執行所須進行的任務。
必須協調各個系統單元間的運作。
例如：它會從記憶體將所須執行的程式指令搬到暫存器並對指令解碼，然後交給算術邏輯單元運算，再將運算結果放回暫存器或記憶體。

## Slide 13: 算術邏輯單元
是算術單元及邏輯單元的合稱，負責加法、減法、乘法及除法等數學運算。
負責AND、OR、XOR(eXclusive OR；兩者相同為0、反之為1)及NOT等邏輯運算。
  邏輯運算用來做位元的操作，並用來判斷決定程式流程的某些條件是否成立。
  通常是「大於條件」、「等於條件」及「小於條件」等，例如：判斷兩個數的大小等。

## Slide 14
AND、OR、XOR及NOT等邏輯運算

## Slide 15: 匯流排
在中央處理器和記憶體的連結架構裡，有一些用來傳輸電子訊號的傳輸工具，稱為匯流排(bus)。
分為：
  控制匯流排(control bus)
  位址匯流排(address bus)
  資料匯流排(data bus)

## Slide 16: 匯流排
控制匯流排
讓控制單元可以操控算術邏輯單元的運算。
位址匯流排
將所要執行的程式位址傳到中央處理器內的程式指標暫存器。
資料匯流排
可供各單元間進行資料交換。

## Slide 17: 3-1 中央處理器
在微處理器的發展史上，最主要是 Intel 和 AMD 的兩雄對決，當然還 有其他競爭者，如：Motorola及 VIA(威盛)等。
微處理器的設計極為複雜，很多關鍵的設計都已被這些主要的設計公司專利化。
這些公司又常因侵權而引發訴訟，最後通常會謀求妥協方案，彼此互相交換專利設計。

## Slide 18: 微處理器發展簡史

## Slide 19: 微處理器發展簡史

## Slide 20: 微處理器發展簡史

## Slide 21: 3-2 主記憶體
記憶體依速度、單位價格及屬性等分成多種類型。

## Slide 22: 3-2 主記憶體
記憶體是用來儲存數位資料以及運算後的結果。
在馮紐曼模式裡，記憶體同時儲存程式及資料，當操作不同程序時，只要載入相對應的程式即可，不必另外改變硬體。

## Slide 23: 3-2 主記憶體
暫存器 (register)
速度最快但單位價格最高。
快取記憶體 (cache)
位於CPU內，介於CPU和記憶體間。
速度比暫存器慢，單位價格較便宜，容量也比暫存器多。
速度比主記憶體快，單位價格較貴，容量也比主記憶體少。

## Slide 24: 3-2 主記憶體
CPU執行時，若每次都從主記憶體擷取資料，因主記憶體傳送資料到CPU的速度較慢，效率會較差，因此使用快取記憶體(cache)可提高CPU與記憶體間之頻寬。
馮紐曼瓶頸 (von Neumann Bottleneck)
不論CPU與記憶體的速度有多快，整個系統的速度終將受限於匯流排(bus)的速度。

## Slide 25: 3-2 主記憶體
主記憶體的每個位置都有個位址，才能去存取它的內容。
以16個位元表示位址，最多可表示216 = 65536個位址

## Slide 26: 3-2 主記憶體
假設每個位置存放8個位元(1 byte)，若電腦有32 MB，至少需要幾個位元來表示位址呢？也就是多少位元，其組合數至少有32M種呢？ log232M = log2225 = 25個位元

## Slide 27: 3-2 主記憶體
兩者都可隨機讀取資料，但RAM才可讓使用者隨意改寫內容。
記憶體類別
RAM (隨機存取記憶體)
ROM (唯讀記憶體)

## Slide 28: 3-2 主記憶體
RAM一旦關機後， 資料就不見了。
RAM有兩種主流：
RAM
SRAM (靜態隨機存取記憶體)
DRAM (動態隨機存取記憶體)

## Slide 29: SRAM 靜態隨機存取記憶體
以正反器(flip-flop gate)儲存資料。
取名「靜態」的原因是因為只要電源維持住， 並不需要做更新(refresh)的動作。
速度較快，價錢也貴些。

## Slide 30: DRAM 動態隨機存取記憶體
以電容器(capacitor)儲存資料。
因電容器會隨時間逐漸失去電容量，因此須動態週期性地更新(refresh)內容，故取名為動態隨機存取記憶體。
速度較慢，但價錢便宜許多。
在相同的晶片面積下，DRAM容量大於SRAM四倍以上；但在速度上，SRAM卻是比DRAM快四倍以上。

## Slide 31: ROM
ROM在關機後，仍可維持資料內容，可用來儲存開機使用的程式。
PROM(可程式化的唯讀記憶體) | 可讓使用者儲存所需的程式，一旦儲存後，就不可再改寫。
EPROM(可擦拭及程式化的唯讀記憶體) | 可以改寫，但必須以紫外線照射來擦拭。
EEPROM(可以電子擦拭及程式化的唯讀記憶體) | 可直接從電腦進行改寫，最為方便，廣泛應用於BIOS晶片及快閃記憶體。

## Slide 32: 3-2 主記憶體
雖然主記憶體速度比快取記憶體等慢，但比起硬碟，還是快了許多倍。
記憶體愈大、就能將愈多程式及資料從硬碟載入至記憶體中，CPU的執行效率也就愈高。
若程式資料太大或太多而無法載入有限的記憶體中，CPU就必須從硬碟中讀取資料或程式，整個速度就慢了許多。

## Slide 33: 3-3 執行程式
擷取指令：CPU執行時，先由控制單元擷取(fetch)所要執行的指令，放在指令暫存器。
解碼指令：所抓到的東西都是二位元字串，每個指令可能包括指令動作及資料，當抓到指令時，可由查表法進行解碼(decode)動作。
執行指令：當找到該指令對應的運算動作，就交給算術邏輯單元來執行(execute)，執行完所得的結果再由控制單元協助儲存回記憶體。

## Slide 34: CPU執行程式的流程
完成一個指令後，再重複同樣流程處理下一個指令，CPU就這樣循環進行運作。

## Slide 35: 生產線技術
為增進CPU效率，當算術邏輯單元正在執行時，控制單元會開始進行下一個擷取指令的動作。
此方式如同汽車工廠的生產線(pipeline)，某單元完成汽車某零件的裝配後，交給後面單元繼續完成，同時它也接著進行下一部汽車的零件裝配。
將CPU執行程式的流程，以生產線方式進行，稱為生產線技術(pipelining)，可大大提升CPU的執行效率。

## Slide 36: CPU執行時採用生產線技術

## Slide 37: 3-4 匯流排及介面
電腦主機板上用來傳輸電子訊號的傳輸工具，稱為匯流排(bus)，包括：
  系統匯流排：負責CPU與記憶體間的資料傳送。
  擴充匯流排：保留一些連接給使用者彈性使用。
匯流排一次所能傳輸的資料量，稱為匯流排寬度(buswidth)，它會和CPU每次所能處理的位元數相容。

## Slide 38: 連接埠
例如：將USB連接埠從1.0升級為2.0，須先購買USB 2.0介面卡，它可插到主機板PCI擴充槽，而它的USB插槽正好就可裝在主機殼的外表上。
這種外部連接端稱為連接埠(port)，有兩種型態：
  序列埠(serial port)：每次傳一個位元。
  平行埠(parallel port)：每次傳一組位元。

## Slide 39: ISA、PCI、AGP
80年代最當紅的高速匯流排是ISA，其傳輸速率只有8.33 Mb/s。
90年代，PCI的速率133 Mb/s。
隨著高速設備接踵而出，PCI已面臨瓶頸，因此，繪圖卡等高速運作的設備多採用AGP，其傳輸速率為2.1 Gb/s。
它們都可用來連接硬碟及網路卡，也可用來連接需大量資料處理的影像圖形介面。

## Slide 40: PCI Express
PCI Express又稱為3GIO(Third Generation I/O Architecture；第三代輸出入架構)。
第三代輸出入架構主要是演進自：
  第一代1980年代的ISA架構(含EISA、MCA與VESA) 。
  第二代1990年代的PCI架構(含AGP、PCI-x與HL等)。

## Slide 41: PCI Express
PCI Express的傳輸速率為每秒2.5Gb～8Gb。
由英特爾、康柏、Dell、IBM、微軟等聯手研發，主要是當作晶片(晶片組南北橋)連結、轉接卡的I/O連結、以及1394b、USB 2.0、InfiniBand架構與乙太網路的I/O連結，另外，也可取代AGP匯流排成為繪圖卡的傳輸連結。

## Slide 42: PCI Express
PCI Express的近期發展可參見https://zh.wikipedia.org/wiki/PCI_Express。

## Slide 43: USB
USB(Universal Serial Bus；通用序列匯流排)是USB Implementers Forum所開發的連線規格。
針對電腦的外接周邊設備(鍵盤、滑鼠、遊戲控制器、攝影機、儲存裝置、掃描器和其他周邊)所設計，支援隨插即用，讓使用者安裝特定裝置時，能夠省去開啟電腦機箱及重開機的麻煩。
提供操作簡便、擴充性和快速等優點。
支援多台設備，同一埠最多可支援127台設備。

## Slide 44: USB傳輸速度
USB規格 | 每秒傳輸速度
USB 1.0 | 1.5 Mb
USB 1.1 | 12 Mb
USB 2.0 | 480 Mb
USB 3.0 | 4.8 Gb
USB 4.0 | 40Gb

## Slide 45: IEEE 1394
IEEE 1394是一種高速序列匯流排的公定標準。
Apple命名為FireWire，Sony稱它為i.Link。
提供隨插即用功能，提供個人電腦相容性的延伸介面，具有保證頻寬的傳輸模式，適用於消費性電子聲訊／視訊產品、儲存周邊及可攜式裝置。
IEEE 1394的資料傳輸速度為每秒400 Mb，新版的IEEE 1394b規格，傳輸速度為每秒3.2 Gb。

## Slide 46: 隨插即用
隨插即用讓安裝電腦裝置的過程，如同「將插頭插入插座中」一樣簡單。
周邊設備很容易就可連上主機，必要時再加裝介面卡

## Slide 47: 3-5 輸出入周邊設備
輸入子系統：負責將程式及資料放入電腦裡，如：鍵盤、滑鼠及掃描器等。
輸出子系統：負責將處理後的結果送出電腦，如：螢幕及印表機等。
廣義的輸出入子系統包括次要的儲存設備(secondary storage device)，例如：磁碟、光碟片及磁帶等。

## Slide 48: 鍵盤 (keyboard)
鍵盤是輔助我們將訊息輸入電腦的重要輸入設備，其字符位置和打字機類似，與主機板連接的介面規格主要為PS2及USB。
傳統鍵盤與無線鍵盤

## Slide 49: 滑鼠 (mouse)
滑鼠是另一個輔助我們將訊息輸入電腦的重要輸入設備，與主機板連接的介面規格主要為PS2及USB。
其種類大致分為二鍵、三鍵、二鍵加小滾輪(可方便瀏覽超過顯示範圍的頁面)及軌跡球式的滑鼠。

## Slide 50: 滑鼠 (mouse)
按滑鼠運作原理分類：
機械式 滑鼠
利用腹部滾球來帶動座標滾軸。使用久了，滾球容易有污垢，須擦拭滾球及滾軸上的汙垢，才可增加滑鼠靈敏度及使用壽命。
光學式 滑鼠
利用腹部的發光體和感光器來感應滑鼠的座標位置。

## Slide 51: 掃描器
掃描器是將掃描的文件以數位影像格式儲存。
擷取文件影像的方式： 先將光線投射到文件上，因文件明暗不同的區域，使反射光有不同的強度，由感光元件將反射回來的光轉換為數位資料，再經由掃描軟體讀入數據，最後組成數位影像。
儲存檔案格式有TIFF、BMP、GIF與PCX等。

## Slide 52: 掃描器
掃描器的種類：
掃描器的解析度以掃描時每英吋的取樣點數(dpi；dot per inch)表示。掃描時設定的dpi愈高，所獲得的資料愈精密，儲存所需空間也愈大。
掌上型 掃描器
平台式 掃描器
饋紙式 掃描器
滾筒式 掃描器

## Slide 53: 螢幕
螢幕又稱顯示器(monitor)，是電腦最主要的輸出設備。
傳統的螢幕為陰極射線映像管顯示器(CRT)，既粗大又笨重，已被既輕且薄的液晶螢幕(LCD)所取代。
液晶螢幕已成為主流

## Slide 54: 印表機
印表機是另一個重要的輸出周邊設備。
解析度以印出時每英吋的列印點數(dpi；dot per inch)表示。
印表機的種類可分為：
點矩陣 印表機
噴墨式 印表機
雷射 印表機
熱轉印 印表機
噴蠟 印表機

## Slide 55: 多功能印表機
愈來愈多的印表機款式結合其他功能，例如：
  四合一印表機：可印製報表、傳真、影印及掃描。
  相片印表機：專門針對印製數位相片而設計。
  迷你印表機：玩到哪裡、照到哪裡、印到哪裡。
多功能印表機兼具印表、傳真、影印及掃描功能(資料來源；HP)

## Slide 56: 3-6 儲存裝置
磁性儲存裝置的基本原理，是利用某些物質可以磁化的特性，將資料記錄下來。
在這些磁化物質表面有個多點的陣列，每個點可磁化成代表數位訊號一個位元的0與1。

## Slide 57: 硬碟 (hard disk)
硬碟是電腦儲存資料最重要的地方，內部有圓形碟片及讀寫頭。
程式及資料平時通常放在硬碟，執行時才從硬碟載入主記憶體，因此是極為重要的儲存設備，
硬碟單位已從GB升級到TB。
固態硬碟儲存裝置的內部並 沒有圓形碟片，比較省電 及耐震，成本也較高。
硬碟的內部結構

## Slide 58: 磁帶
磁帶容量比硬碟要大許多，通常用來備份。
現今磁帶備份的資料動輒以兆位元組(TeraByte；TB)計，容量超大。
備份的另一選擇是使用RAID磁碟陣列。RAID上有多顆硬碟，當有硬碟故障時，系統會自動調整，使資料不會喪失。

## Slide 59: 光碟片
新力(Sony)和飛利浦(Philips)在八十年代初期推出CD-ROM。
軟體程式不斷複雜化，消費者對影音品質需求不斷提高，儲存容量650 MB的CD光碟片已不敷使用。
DVD是新一代高儲存容量、資料儲存密度提高的產品。單面單層可儲存4.7GB，最高可儲存雙面雙層，達17GB之多。

## Slide 60: 光碟片
計算CD系列(CD-ROM、CD-R、CD-RW或VCD)的存取速度時，單倍速為每秒150 KB。
計算DVD系列(DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW或DVDVideo)的存取速度時，單倍速為每秒約1350 KB。
DVD光碟機曾是很重要的輔助儲存裝置

## Slide 61: 記憶卡
數位相機、PDA……等都利用記憶卡儲存資料。
記憶卡的種類繁多，包括：
  CF
  SM
  SDHC
  MMC
  MS
  xD
各式各樣的記憶卡

## Slide 62: 讀卡機
多合一讀卡機可同時讀取多種不同的記憶卡及MD，如：Compact Flash、IBM Microdrive、Smart Media、Secure Digital、Multi Media Card和Memory Stick。各槽間的資料還可以互相拷貝，極為便利。
讀卡機(資料來源：SanDisk)

## Slide 63: 隨身碟
隨身碟(flash disk)又稱大拇哥，意即和大拇指大小差不多，透過USB埠連接電腦，進行存取動作。
其容量已可達GB，造型花樣百出，令人讚嘆。
隨身碟造型設計極具巧思(資料來源：SanDisk)

## Slide 64: 複合式隨身碟
有的隨身碟兼具多項功能，除了可儲存資料外，還具備錄音、MP3及收音機功能。
複合式隨身碟兼具錄音、MP3及收音機功能

## Slide 65: 可攜式硬碟
USB外接硬碟是一種體積小且重量輕的攜帶式儲存裝置，大約只有手掌般的大小，而且具有USB連接線即插即用的功能，可輕易地與個人電腦相連接，安裝極為便捷。
體積雖然較隨身碟大，但容量可 達上百GB，是需攜帶大量資料 人士的最愛。

## Slide 66
軟硬通吃的資訊科技潮流
2022年，Apple 的M1 Ultra，乃桌機Mac Studio 所使用的「怪獸級晶片」。
M1 Ultra 由兩顆M1 Max 裸晶結合封裝而成，號稱是個人電腦有史以來運算能力最強的晶片，內含約一千一百四十億顆電晶體，與先前Apple 自行開發的M1 系列，皆屬台積電五奈米製程的產品。

## Slide 67
軟硬通吃的資訊科技潮流
Apple 的產業鏈垂直整合完備，既能開發作業系統軟體，也能設計主機晶片硬體，可說是軟硬通吃，自成一家。
除Apple 外，Amazon、Google、Tesla 等科技巨擘，也同樣具備可觀的軟實力和硬底子。其實，軟硬通吃並不是新鮮事，早期的科技公司如IBM、Honeywell 等， 也都是軟硬通吃的科技巨擘。

## Slide 68
夢想無界的晶片傳奇
晶片是積體電路成品的別稱，依功能可區分為處理器晶片、記憶體晶片、系統晶片、特定用途晶片等，應用非常廣泛，幾乎涵蓋了任何需要運算、存取、通訊、感測、顯影等功用的電子裝置。
晶片是人類智慧的結晶，未來從奈米製程進階到次奈米或皮米等級時，恐將受制於原子大小的物理極限及市場規模的投資瓶頸。摩爾定律早晚走入歷史，但人類夢想的傳奇將永無止境。